## Slide 1
Mobilní aplikace pro navazování kontaktů mezi spolucestujícími v letadle
Mobile App for Connecting Fellow Passengers on a Plane
Bakalářská práce | Otevřená informatika Jan Novotný | ČVUT FEL
Vedoucí práce: Ing. Božena Mannová, Ph.D. | Květen 2026

## Slide 2
KONTEXT A MOTIVACE
PROBLÉM: IZOLOVANÉ PROSTŘEDÍ
• Paluba letadla funguje jako Faradayova klec — absence mobilního signálu a internetového připojení.
• Nemožnost komunikace se spolucestujícími nebo sdílení informací o přestupech a cílech cesty.
• Tradiční platformy a protokoly vyžadují centrální infrastrukturu (router, přístupový bod).
ŘEŠENÍ: OFF CHAT
• Decentralizovaná, offline-first peer-to-peer (P2P) komunikační síť.
• Využití standardních rádiových rozhraní chytrých telefonů prostřednictvím Bluetooth Low Energy (BLE).
• Mesh topologie pracující na principu Store & Forward pro přenos zpráv přes prostředníky bez internetu.

## Slide 3
BLE DISCOVERY & ZERO-READ PROTOKOL
STRUKTURA PAKETŮ
• Hlavní reklamní paket (Primary Advert - 5 bajtů):
- Bytes 0-3: Stable Device ID (32-bit uint) pro stálou identitu.
- Byte 4: 6-bitový Version Tag profilu + 2 bity flagy (iOS, Online status).
• Skenovací odezva (Scan Response - 12 bajtů):
- Bytes 0-5: Komprimovaná zeměpisná šířka a délka (24-bit float).
- Bytes 6-11: Plný otisk profilu (Profile Hash) pro detekci změn.
OPTIMALIZACE A IOS
• Zero-Read Discovery: Zařízení jsou identifikována okamžitě z reklamního paketu bez navazování GATT spojení.
• iOS Background Mode: iOS v pozadí skrývá Manufacturer Data; vyřešeno tichým GATT připojením k charakteristice 'identityCharUuid'.
• Tlumení (Heartbeat): Vysílání každých 300 s při nehybnosti; pohyb nad 111 m okamžitě aktivuje rychlé vysílání.

## Slide 4
SMĚROVACÍ ALGORITMY V MESH SÍTI
ZÁPLAVOVÉ SMĚROVÁNÍ (STARBURST)
• Používá se jako spolehlivý fallback při chybějících souřadnicích GPS.
• Zprávy jsou přeposílány maximálně 3 sousedům pro ochranu před zahlcením.
• Omezení zahlcení sítě:
- Čítač sentCount omezuje přenosy na maximálně 3 sousedy v databázi.
- Striktní limit TTL (Time-To-Live) na 10 skoků.
- Unikátní cache klíč '(originId << 8) | messageId' pro zamezení duplicitního zpracování.
GEOGRAFICKÉ SMĚROVÁNÍ (DIRECTED BEAM)
• Využívá sférickou trigonometrii k výpočtu směrového skóre (Forwarding Score) kandidátů.
• Metriky: Úhlová odchylka od cíle (váha 0.6) + RSSI síla signálu (váha 0.4).
• Podmínka postupu: Přeposílatel musí být fyzicky blíže k cíli než odesílatel.
• Snížení rádiového provozu v síti až o 65 %.

## Slide 5
BEZPEČNOST A KRYPTOARCHITEKTURA
ASYMETRICKÁ KRYPTOGRAFIE
• Generování stálých klíčů při prvním spuštění (onboarding).
• Využití křivek X25519 pro bezpečnou výměnu klíčů Diffie-Hellman (ECDH).
• Privátní klíč je bezpečně uložen v hardwarově chráněném úložišti (FlutterSecureStorage).
• Výměna veřejných klíčů probíhá automaticky při prvním kontaktu (IdentityPacket).
SYMETRICKÉ ŠIFROVÁNÍ A DATABÁZE
• Zprávy jsou šifrovány end-to-end pomocí ChaCha20-Poly1305 AEAD.
• Unikátní 12-bajtový náhodný nonce a 16-bajtová značka autenticity (MAC) pro každou zprávu.
• Lokální perzistence zajištěna asynchronní Isar NoSQL databází.
• Zajištěna Důvěrnost (Confidentiality), Integrita (Integrity) a Autentizace (Authenticity).

## Slide 6
LOKALIZAČNÍ RADAR A UI AESTHETICS
RADAR A FÚZE SENZORŮ
• Vykreslování radarového plátna pomocí CustomPaint zobrazuje relativní polohy okolních uzlů.
• Fúze senzorů: Slučování souřadnic GPS z 'geolocator' s magnetickým kurzem z 'flutter_compass'.
• Výpočet relativního úhlu: radar se dynamicky otáčí podle fyzické orientace uživatele:
- relativeBearing = (bearing - heading + 360) % 360
LOGARITMICKÉ MĚŘÍTKO A STYL
• Logaritmické zobrazení vzdálenosti pro zamezení shlukování blízkých uzlů na obrazovce:
- d_scaled = R_max * ln(1 + d * k) / ln(1 + d_max * k)
• Designový styl Aurelian Noir (obsidiánová čerň `#131313`, zlaté akcenty `#F2CA50`, písmo Plus Jakarta Sans).
• Animovaný radarový paprsek (SweepGradient).

## Slide 7
DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A TESTOVÁNÍ
VÝSLEDKY MĚŘENÍ
• Energetická náročnost: Střídání 10s skenování a 50s nečinnosti šetří až 75 % energie na pozadí.
• Spolehlivost přenosu: Chunked Transfer Engine spolehlivě dělí a sestavuje větší datové bloky (např. 128x128 WebP profily) podle vyjednané MTU.
• Dosah signálu: Úspěšné doručení v interiéru do 15 metrů, v otevřeném prostoru (netsim/netsim-gui) až 45 metrů.
ZÁVĚR
• Úspěšný návrh a implementace decentralizované mobilní P2P sítě.
• Funkční řešení pro specifické prostředí s chybějící síťovou infrastrukturou.
• Aplikace plně splňuje požadavky na bezpečnost (Security Level 4) a prémiový uživatelský zážitek (Digital Concierge).

## Slide 8
VIDEO UKÁZKA (DEMO)
PRŮBĚH DEMONSTRACE
• Obrazovka nalezených zařízení (Discovered Devices) — detekce a zobrazení okolních uzlů.
• Lokalizační radar (Radar Screen) — dynamické otáčení a logaritmické vykreslení vzdáleností.
• Nastavení aplikace (Settings Screen) — správa identity a změna viditelnosti.
• Odeslání zprávy (Message Transmission) — šifrovaný chat a doručení ACK.
[ SHOWCASE VIDEO PLACEHOLDER ]
Sem přetáhněte nahrávku s průběhem ukázky (Devices, Radar, Settings, Messaging)